## Slide 1
01 OVERVIEW
縦断図から、照査に使う値を取り出す
縦断図DXF → 抽出処理 → 幾何構造表（一般道）Excel
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
現行ソース確認：2026-09-17
1
CAD図面評価者のための
処理と確認のガイド
v1.0.1 | 現行実装の説明
曲率
R=200 L=80
片勾配
1/150
勾配
i=3.5%
縦断図DXF（概念・数値例）
表記・位置
選択規則
抽出処理
項目
使用値
幾何構造表Excel
最小半径
緩和曲線長
曲線長
片勾配
縦断線形
未対応欄
照査の材料を作成
Notes: 縦断図から、照査に使う値を取り出す
縦断図DXF → 抽出処理 → 幾何構造表（一般道）Excel
根拠: 現行ソース確認：2026-09-17。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 2
02 ROLE
抽出・転記はツール、照査の結論は人が担う
ExcelのOK/NGはテンプレート数式の参考判定です。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン／Excelテンプレート
2
ツールが担うこと
評価者が担うこと
指定の帯・文字を探す
条件に沿って値を選ぶ
15欄へ転記する
帳票の既存数式へ渡す
元図と抽出値を照合する
設計速度・道路区分を確認する
未取得・未対応欄を補う
適用基準と最終の採否を判断する
「抽出値」「参考判定」「最終照査」を、別の確認として扱う
Notes: 抽出・転記はツール、照査の結論は人が担う
ExcelのOK/NGはテンプレート数式の参考判定です。
根拠: 出典：メイン／Excelテンプレート。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 3
03 AUTOMATION
探す・選ぶ・転記する、3つの作業を自動化
図面の文字と位置関係を、決められた規則で読み取ります。数値は説明用の例です。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン process_single_dxf
3
1
対象を探す
2
値を読み取り、選ぶ
3
帳票へ反映
曲率
R=200
L=80
レイヤー・帯タイトル
上下の罫線
R=200 / R=100
最小半径 100
候補と条件から採用
項目
使用値
テンプレートの使用値へ転記
繰り返しの探索と転記を支援し、評価者が照合に集中できる形へ
Notes: 探す・選ぶ・転記する、3つの作業を自動化
図面の文字と位置関係を、決められた規則で読み取ります。数値は説明用の例です。
根拠: 出典：メイン process_single_dxf。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 4
04 OPERATION
日常操作は、配置 → 実行 → 結果確認
input直下のDXFをまとめて処理し、DXFごとのExcelを作成します。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン proc／README
4
1
input に配置
2
実行する
3
output を確認
input / *.dxf
直下のDXFが対象
サブフォルダは対象外
exe または 01_run.bat
処理確認で OK
完了表示とログを確認
output / exec_日時
DXFごとのExcel
抽出値と欠損を確認
Excel保存後
input / used_日時 へ移動
移動後も元図として照合
usedへの移動は「全項目が正しく読めた」という保証ではない
Notes: 日常操作は、配置 → 実行 → 結果確認
input直下のDXFをまとめて処理し、DXFごとのExcelを作成します。
根拠: 出典：メイン proc／README。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 5
05 PIPELINE
文字と線を整えてから、4系統の値を抽出する
処理順は現行コードに対応。図面倍率を自動補正する工程はありません。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン L467–532
5
1
DXF
読込
レイアウト数も取得
2
前処理
線・文字を整える
3
曲率
R / A / L
4
片勾配
分数の比較
5
勾配
i= の値
6
縦断曲線
VCR / VCL
7
Excel
保存
成功後にused移動
前処理：LWPOLYLINE → LINE、MTEXT → TEXT、空白除去、重複文字の整理
各項目を取得できなくても、「-」を入れて後続へ進むことがある
Notes: 文字と線を整えてから、4系統の値を抽出する
処理順は現行コードに対応。図面倍率を自動補正する工程はありません。
根拠: 出典：メイン L467–532。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 6
06 DXF READ
読むのは、図面内部の文字・線・レイヤー
モデル空間を処理します。下図と数値は説明用の概念・例です。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：polyline_to_line_keep_others／sanitize_dxf_text
6
縦断図の概念
VCR=1200
曲率
R=200 L=80
片勾配
1/150
勾配
i=3.5%
読み取る手掛かり
要素
使い方
TEXT
表記・座標・回転
LINE
帯の上下の罫線
レイヤー
文字の取得対象
X / Y座標
並び・帯内・前後
画像認識（OCR）ではない
Notes: 読むのは、図面内部の文字・線・レイヤー
モデル空間を処理します。下図と数値は説明用の概念・例です。
根拠: 出典：polyline_to_line_keep_others／sanitize_dxf_text。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 7
07 BAND
帯タイトルの上下にある罫線で、読む高さを決める
文字の挿入点Y座標で帯内を判定します。文字枠全体の収まり判定ではありません。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：find_belt_edges_by_text／belt_utils
7
D-TTL-BAND の文字を確認
曲率
タイトルの挿入点X
R=200
挿入点が帯内 → 候補
R=80
帯外 → 対象外
上端
下端
タイトルと完全一致
分割文字も候補にする
タイトルXをまたぐ
直近の上下水平LINE
罫線は全レイヤー対象
左右端のX範囲制限はない
曲率・片勾配は帯の上下端内。勾配は帯の下端以上を、上限なしで取得する
Notes: 帯タイトルの上下にある罫線で、読む高さを決める
文字の挿入点Y座標で帯内を判定します。文字枠全体の収まり判定ではありません。
根拠: 出典：find_belt_edges_by_text／belt_utils。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 8
08 CANDIDATE
R・A・Lの表記を拾い、X位置で組にする
接頭辞と数値化、件数、位置の順に確認します。数値は説明用の例です。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：get_curvature L66–87,224–271,704–773
8
候補文字
条件確認
扱い
R=200
指定接頭辞＋数値
半径候補
A=80
指定接頭辞＋数値
緩和曲線候補
L=30
指定接頭辞＋数値
長さ候補
R=50m
mを含み数値化できない
対象外
対応付けの手順
Rの件数＋Aの件数
＝Lの件数か確認
Xが近い隣接要素を整理
同じXのLとA/Rを組にする
同じXではAを優先
組のY中点で左右を分類
件数が合わないと、緩和曲線・省略半径・速度別曲線長は「-」。半径は残る場合あり
Notes: R・A・Lの表記を拾い、X位置で組にする
接頭辞と数値化、件数、位置の順に確認します。数値は説明用の例です。
根拠: 出典：get_curvature L66–87,224–271,704–773。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 9
09 CLASSIFICATION
取得元は、平面線形・片勾配・縦断線形の3系統
同じ「R=」でも、指定レイヤーと処理が異なります。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：controller／各抽出モジュール
9
平面線形
片勾配
縦断線形
曲率帯
R= / A= / L= など
最小曲線半径
最小緩和曲線長
緩和曲線省略半径
速度別の最小曲線長
片勾配帯
1/150 などの分数
分数を数値に直す
数値として最大を選ぶ
対応する文字を返す
勾配帯 ＋ 構造物レイヤー
i= / VCR= / VCL=
最急縦断勾配
凸・凹の最小半径
最小縦断曲線長
抽出処理があるのは10欄。残る5欄は、値を取得せず「-」を固定で転記する
Notes: 取得元は、平面線形・片勾配・縦断線形の3系統
同じ「R=」でも、指定レイヤーと処理が異なります。
根拠: 出典：controller／各抽出モジュール。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 10
10 PLANAR
対応付けたRとLから、最小値を選ぶ
緩和曲線の省略欄は、Aの並びから候補を選びます。法的な省略可否の判断ではありません。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：get_curvature L395–502
10
X順の組（例）
R / A
対応するL
R–L
R=200
L=80
A–L
A=90
L=40
R–L
R=100
L=60
A–L
A=80
L=30
採用結果
最小曲線半径
min(200, 100) = 100
最小緩和曲線長
AのL：min(40, 30) = 30
緩和曲線省略半径
別の例：R=200（直前・直後にAなし）→ 候補 → 最小を採用
R=100（直前・直後にAあり）→ この欄の対象外
Notes: 対応付けたRとLから、最小値を選ぶ
緩和曲線の省略欄は、Aの並びから候補を選びます。法的な省略可否の判断ではありません。
根拠: 出典：get_curvature L395–502。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 11
11 SPEED
曲線長は、80km/h未満・以上の2区分を計算する
設計速度をDXFから選ぶ処理はありません。以下は同方向A–R–Rの説明用例です。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：get_curvature L543–659／テンプレート U11
11
並び（同方向）
A
R=100
R=180
対応する長さL
30
80
70
80km/h 未満用
180 ≦ 100 × 2 → 合算
30 + 80 + 70 = 180
80km/h 以上用
180 ＞ 100 × 1.5 → 別候補
min(30 + 80, 70) = 70
2つの結果を保存し、Excelの設計速度N1で表示を選ぶ。複合曲線の制約は18ページ参照
Notes: 曲線長は、80km/h未満・以上の2区分を計算する
設計速度をDXFから選ぶ処理はありません。以下は同方向A–R–Rの説明用例です。
根拠: 出典：get_curvature L543–659／テンプレート U11。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 12
12 RUNOFF
片勾配摺付率は、帯内の分数を比較して選ぶ
図形の傾きや延長から率を新たに計算する処理ではありません。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：get_superelevation_runoff_rate L31–109
12
片勾配帯（概念・数値例）
片勾配
1/150
1/100
1/80
帯外のため対象外
数値として比較
1/150 ≒ 0.0067
1/100 = 0.01
最大：1/100 を採用
分母の大きさでは比較しない
1つの文字に複数の分数があると最初の分数だけを読む。分母0・候補なしは取得できない
Notes: 片勾配摺付率は、帯内の分数を比較して選ぶ
図形の傾きや延長から率を新たに計算する処理ではありません。
根拠: 出典：get_superelevation_runoff_rate L31–109。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 13
13 GRADE
最急縦断勾配は、i=の数値を比較する
%がなければ100倍。現行処理は符号付きの最大値を選びます。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：get_slope L43–85,126–140
13
文字（説明用）
数値化
比較に使う値
i=3.5%
%あり：そのまま
3.5
i=0.035
%なし：100倍
3.5
i=-4%
負符号は残す
-4
採用
3.5
符号付きの最大
確認ポイント
最急勾配の抽出では、文字の回転を無視する。
下りが負号で書かれた図面では、絶対値最大の勾配と一致するか元図で確認する。
Notes: 最急縦断勾配は、i=の数値を比較する
%がなければ100倍。現行処理は符号付きの最大値を選びます。
根拠: 出典：get_slope L43–85,126–140。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 14
14 VERTICAL CURVE
半径文字を挟む勾配の大小で、凸・凹を分ける
図と数値は説明用の例。VCR/RはX位置で分類し、VCLは指定レイヤー内の最小値を採用します。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：get_vertical_curve／get_slope
14
凸：左の勾配 ＞ 右の勾配
凹：左の勾配 ＜ 右の勾配
+3%
-1%
-2%
+1%
VCR=1200
VCR=800
左の勾配X ≦ 半径文字X ＜ 右の勾配X
凸凹分類時のみ、勾配文字の回転角が270°超・360°未満なら符号を反転する。
分類できた半径の最小を凸・凹別に採用。挟む勾配がない・左右同値なら分類しない
Notes: 半径文字を挟む勾配の大小で、凸・凹を分ける
図と数値は説明用の例。VCR/RはX位置で分類し、VCLは指定レイヤー内の最小値を採用します。
根拠: 出典：get_vertical_curve／get_slope。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。
凸凹分類時だけ、勾配文字の回転角が270°超・360°未満なら符号を反転する。VCRとVCLはD-STR-DIM/D-STR-HTXTのY全域から取得。VCLは凸凹に分類せず最小。縦断勾配2段の場合は取得制約あり。

## Slide 15
15 CONVERSION
「-」はゼロでも、合格でもない
同じ記号が「固定の未対応」と「抽出できなかった値」の両方に使われます。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン L494–532／各数値変換関数
15
入力・状態
変換・転記
確認の意味
曲率帯：R = 200
空白除去 → R=200 → 200
指定接頭辞の後を数値化
曲率帯：R=200m
数値化できず候補から外れる
曲率帯では単位文字を除去しない
縦断曲線：VCL=50m
数字・小数点以外を除去 → 50
単位換算は行わない
小数の数値
明示的な桁数丸めは行わない
表示桁はExcel側でも確認
固定の未対応5欄
常に「-」
取得処理がない
抽出対象だが取得できない
「-」になる場合がある
表記・範囲・条件・ログを確認
数値 0
数値として扱う
「-」を0へ変換する処理ではない
「-」だけでは原因を区別できない。15欄の対応表と元図・ログを合わせて読む
Notes: 「-」はゼロでも、合格でもない
同じ記号が「固定の未対応」と「抽出できなかった値」の両方に使われます。
根拠: 出典：メイン L494–532／各数値変換関数。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 16
16 EXCEL
15欄へ転記し、既存の帳票数式へ引き継ぐ
テンプレートの「使用値」A1:B15を更新します。数式の再計算はExcel側で確認します。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン L632–647／テンプレートXML
16
抽出結果
曲率
片勾配
勾配
縦断曲線
固定の「-」
使用値 シート
A列
B列
項目名
抽出値
A1〜A15
B1〜B15
B列を消してから転記
幾何構造表 シート
U列：使用値を参照
Y列：既存のOK/NG式
N1：設計速度
Z1：第4種道路か
設計条件N1・Z1はスクリプトで更新しない。利用者が案件の条件と再計算結果を確認する
Notes: 15欄へ転記し、既存の帳票数式へ引き継ぐ
テンプレートの「使用値」A1:B15を更新します。数式の再計算はExcel側で確認します。
根拠: 出典：メイン L632–647／テンプレートXML。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。
同梱テンプレート初期値はN1=50、Z1=0。U11=IF(N1<80,使用値!B4,使用値!B5)。判定式例Y6=IF(U6<I7,"NG","OK")。欠損を統一的に非判定へする保護はない。

## Slide 17
17 COVERAGE
Excel保存の成功は、全項目の取得成功を意味しない
取得値が「-」でも、Excelを保存してDXFをusedへ移す場合があります。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン L597–657／合成入力検証
17
Excelを保存できた場合
DXFの処理・保存・移動が失敗
Excelを日時フォルダへ保存
DXFをusedへ移動
一部または全欄が「-」でも
保存・移動される場合がある
そのDXFの処理失敗をログへ記録
通常はDXFがinputに残る
保存後に移動だけ失敗すると
Excelとinputの両方に残り得る
今回の合成検証では、空DXFも「全15欄が -」のExcelを作り、usedへ移動した
Notes: Excel保存の成功は、全項目の取得成功を意味しない
取得値が「-」でも、Excelを保存してDXFをusedへ移す場合があります。
根拠: 出典：メイン L597–657／合成入力検証。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 18
18 LIMITATIONS
複合曲線と2段の縦断図は、元図で重点確認する
現行実装で確認した注意点です。数値は説明用の合成入力で、現場の実測値ではありません。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：get_curvature L602–650／README／合成入力検証
18
複合曲線の長さ
並び
現行の採用例
確認すべき点
末尾の A–R–A
中央RのLだけを採用
前後Aの長さが含まれない
同方向 A–R–A–R–A
例：全L合計300に対し440
後半のR/A値を長さへ加算
2段の縦断図
X位置だけでは
上段・下段が
混ざる可能性
VCR / VCLの取得に
制約ありと記載
複合曲線長・負号付き勾配・2段縦断図は、自動取得値をそのまま確定せず元図で確認する
Notes: 複合曲線と2段の縦断図は、元図で重点確認する
現行実装で確認した注意点です。数値は説明用の合成入力で、現場の実測値ではありません。
根拠: 出典：get_curvature L602–650／README／合成入力検証。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。
A-R-Aの合成例はL=[30,80,40]で80/80。A-R-A-R-AはR/A値=[80,100,80,200,90]、L=[30,80,40,100,50]で440/440。正しい計算例ではなく実装上の制約として提示。今回の資料制作ではコード変更しない。

## Slide 19
19 EVIDENCE
確認したのは、合成入力に対する現行の挙動
実図サンプルによる精度検証とは分けて扱います。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：今回の合成入力検証記録（2026-09-17）
19
21 / 21
合成入力で、想定した現行挙動と一致
値の変換・凸凹分類・曲線長の分岐・保存と移動を確認。
これは正確性の合格率や、実図での再現率ではありません。
自作DXFによるバッチ確認
結果
縦断条件入りDXF
Excel作成 ＋ usedへ移動
空DXF
全15欄「-」でもExcel作成 ＋ usedへ移動
不正なDXF
失敗を記録し、inputに残存
実図サンプル・既存テストは未確認。実図精度、網羅性、時間削減率は今後の検証対象。
Notes: 確認したのは、合成入力に対する現行の挙動
実図サンプルによる精度検証とは分けて扱います。
根拠: 出典：今回の合成入力検証記録（2026-09-17）。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 20
20 HUMAN CHECK
元図・使用値・設計条件を照合して、照査を完了する
帳票のOK表示だけで、確認を終えないでください。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：実装・テンプレートの確認事項から整理
20
項目
使用値
元図とExcelを並べる
確認チェックリスト
設計速度N1・第4種道路の指定Z1が正しい
半径・長さ・片勾配・縦断勾配を元図と照合した
「-」を未対応と未取得に分けて確認した
複合曲線、負号付き勾配、2段縦断図を確認した
Excelを再計算し、OK/NGの根拠まで確認した
未取得項目を補い、適用基準と最終判断を記録した
Notes: 元図・使用値・設計条件を照合して、照査を完了する
帳票のOK表示だけで、確認を終えないでください。
根拠: 出典：実装・テンプレートの確認事項から整理。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 21
21 APPENDIX / INPUT
付録：読み取りに必要なDXFの条件
現在のcontroller.py設定。表記やレイヤーが異なる場合は、管理担当者へ確認します。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：controller／README／前処理モジュール
21
区分
現在の仕様・表記
空間・要素
モデル空間：TEXT、LINE（MTEXT / LWPOLYLINEは前処理）
帯文字レイヤー
D-TTL-BAND
縦断曲線レイヤー
D-STR-DIM ／ D-STR-HTXT
曲率帯タイトル
曲率・曲線・曲率図・曲線図・曲率方向・曲線方向
片勾配／勾配タイトル
片勾配すり付け図・片勾配すり付図・片勾配 ／ 勾配
数値の主な表記
R=、A=、L= / L1= / LC= / L2=、a/b、i= / I=
縦断曲線の表記
半径：VCR= または R= ／ 長さ：VCL=
INSERT内部の展開、画像文字、旧POLYLINEの分解は確認できない。LWPOLYLINEは頂点を直線化
Notes: 付録：読み取りに必要なDXFの条件
現在のcontroller.py設定。表記やレイヤーが異なる場合は、管理担当者へ確認します。
根拠: 出典：controller／README／前処理モジュール。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 22
22 APPENDIX / MAPPING 1
付録：15欄の取得元と採用規則 ①
B1〜B8。「使用値」シートへ入る値の一覧です。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン L518–532／各抽出モジュール
22
セル
帳票項目
取得元・採用規則
状態
B1
最小曲線半径
対応付け後のRの最小
抽出
B2
最小緩和曲線長
Aに対応するLの最小
抽出
B3
緩和曲線を省略出来る曲線半径
直前・直後の非R位置にAがないRの最小
抽出
B4
最小曲線長（80km/h未満）
R比2の条件などで候補を作り最小
抽出
B5
最小曲線長（80km/h以上）
R比1.5の条件などで候補を作り最小
抽出
B6
片勾配打切半径
取得処理なし
「-」固定
B7
片勾配摺付率
帯内の分数を数値比較し最大
抽出
B8
最急縦断勾配
i=/I=を数値化し符号付き最大
抽出
抽出欄にも「-」が入る場合があります。B4・B5の複合曲線に関する制約は18ページ参照。
Notes: 付録：15欄の取得元と採用規則 ①
B1〜B8。「使用値」シートへ入る値の一覧です。
根拠: 出典：メイン L518–532／各抽出モジュール。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 23
23 APPENDIX / MAPPING 2
付録：15欄の取得元と採用規則 ②
B9〜B15。固定の「-」は、今回の実装で値を取得しない欄です。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：メイン L494–532／get_vertical_curve
23
セル
帳票項目
取得元・採用規則
状態
B9
特例縦断勾配の制限長（%）
取得処理なし
「-」固定
B10
特例縦断勾配の制限長（m）
取得処理なし
「-」固定
B11
縦断曲線半径（凸曲線）
左右勾配で凸に分類した半径の最小
抽出
B12
縦断曲線半径（凹曲線）
左右勾配で凹に分類した半径の最小
抽出
B13
縦断曲線長
指定DSTRレイヤーのVCL最小
抽出
B14
視距
取得処理なし
「-」固定
B15
合成勾配
取得処理なし
「-」固定
固定の未対応は B6・B9・B10・B14・B15 の5欄。必要な値は人が確認して補う
Notes: 付録：15欄の取得元と採用規則 ②
B9〜B15。固定の「-」は、今回の実装で値を取得しない欄です。
根拠: 出典：メイン L494–532／get_vertical_curve。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。

## Slide 24
24 APPENDIX / RECOVERY
付録：未取得・異常時は、元図と記録をそろえる
図面・帳票・ログはローカルで保管し、組織内の管理担当者へ引き継ぎます。
Confidential | 縦断図DXF → 幾何構造表（一般道）
出典：README エラー対応／メインのログ・保存処理
24
1
欄を特定
項目名・値・セル番地
「-」か異常値かを記録
2
元図を保管
input と usedを確認
出力Excelも保管
3
条件を確認
レイヤー・帯・表記
元図の位置関係を確認
4
担当者へ引継ぎ
DXF・Excel・ログ
発生手順をそろえる
_logs / run_日時.log
設定値も記録。7日より古いログは削除されるため、早めに保管。
全件失敗でも「DXFなし」と表示され得る。完了画面だけで判断せず、ログと残存ファイルを確認する
Notes: 付録：未取得・異常時は、元図と記録をそろえる
図面・帳票・ログはローカルで保管し、組織内の管理担当者へ引き継ぎます。
根拠: 出典：README エラー対応／メインのログ・保存処理。現行Pythonソースと同梱テンプレートの確認に基づく。図解・数値例は説明用。実図での正確性を保証しない。